## Slide 1: Modification of Lab Equipment to a 3D Printer
Κατασκευαστικό θέμα
Μπουρνιάς-Βαρότσης Αλκαίος

## Slide 2: Περιεχόμενα
Εισαγωγή στο 3D Printing
Η σχεδιαστική διαδικασία
Η Κατασκευή
Τα αποτελέσματα

## Slide 3: Εισαγωγή στο 3D Printing
…και τις εφαρμογές του στην Βιοτεχνολογία

## Slide 4: Τι είναι το 3D Printing;
3D Printing είναι η διαδικασία κατασκευής ενός τρισδιάστατου στερεού αντικειμένου από ένα ψηφιακό μοντέλο
CAD Model
Αντικείμενο

## Slide 5: Τι είναι το 3D Printing;
Λέγεται και Additive Manufacturing
  Rapid Prototyping
  Rapid Manufacturing
Μερικές τεχνικές 3D printing:
  Stereolithography
  Selective Laser Sintering (SLS)
  Fused Deposition Modeling (FDM)

## Slide 6: Τεχνικές 3D Printing
Stereolithography

## Slide 7: Τεχνικές 3D Printing
Selective Laser Sintering

## Slide 8: Τεχνικές 3D Printing
Fused Deposition Modeling

## Slide 9: Τι σχέση έχει με την Βιοτεχνολογία;
Το 3D Printing έχει εφαρμογή στην εμβιομηχανική γιατί προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα:
Κατασκευή περίπλοκων γεωμετριών
Μαζική εξατομίκευση
Χρήση διάφορων υλικών
Παραδείγματα;

## Slide 10: Εφαρμογές στην Βιοτεχνολογία
3D Printed Organs

## Slide 11: Εφαρμογές στην Βιοτεχνολογία
3D Printed Jaw Implant

## Slide 12: Εφαρμογές στην Βιοτεχνολογία
3D Printed Biorobot

## Slide 13: Η σχεδιαστική διαδικασία
…και οι διάφορες σχεδιαστικές επιλογές

## Slide 14: Περιγραφή διαδικασίας
CAD Program
Slicer & CAM
Controller
Μηχανή CNC
3D Printed Αντικείμενο
Αισθητήρες
CAD Model
G-Code

## Slide 15: Απαιτήσεις και χαρακτηριστικά
Μηχανικό κομμάτι
  Κίνηση σε 3 άξονες (κινητήρες)
  Δυνατότητα ευθυγράμμισης και calibration
  Frame μηχανής και housing ηλεκτρονικών
  Extruder
Ηλεκτρονικό κομμάτι
  Controller
  Αισθητήρες (θερμοκρασίας και θέσης)
  Heated bed

## Slide 16: Η Σχεδιαστική διαδικασία
Στόχος:
Μετατροπή ενός Luminex LH σε RepRap 3D Printer

## Slide 17: Η Σχεδιαστική διαδικασία
Τι είναι το RepRap;
Ένα open source community με σκοπό την κατασκευή self replicating 3D Printers
Γιατί RepRap;
Έτοιμα:
  Ηλεκτρονικά (controller, αισθητήρες)
  Software (slicer, CAM, διεπαφή PC-controller)
  Firmware
  Extruder
  Heated Bed

## Slide 18: Η Σχεδιαστική διαδικασία
Τι είναι το Luminex LH;
Ιατρικό μηχάνημα για την διαχείριση υγρών
Γιατί Luminex LH;
Δυνατότητα κίνησης σε 3 άξονες
Έτοιμος εξοπλισμός που υπήρχε στο εργαστήριο
  Κινητήρες
  Frame

## Slide 19: Η βάση του extruder
Stepper Motor
Θερμαινόμενο στοιχείο
Thermistor
Κεφαλή

## Slide 20: Το τραπέζι
Heated Bed
Μονωτικό (Ανθρακικό Ασβέστιο)
Ελαστικό υλικό (Latex)

## Slide 21: Το Τραπέζι
Spherical Washer
Ελαστικό υλικό (Latex)
Πόδι με σπείρωμα
εσωτερικά

## Slide 22: Τεχνικά χαρακτηρίστηκα
Printing area: 100mm x 100mm x 100mm
Extruder: Makerbot StepStruder MK7
Layer height: ~0.30mm
Filament: PLA 1.75mm
Motors: 4 x NEMA 17 stepper motors
Controller: RAMPS 1.4 (βασισμένο σε Arduino MEGA)
Σχέδια υπάρχουν στο wikipage:
http://biotech-ntua.wikispaces.com/Modification+of+Lab+Equipment+to+a+3D+Printer

## Slide 23: Η διαδικασία της κατασκευής
…και οι διάφορες δυσκολίες

## Slide 24: Οι παραγγελίες
Η αγορά των εξαρτημάτων έγινε:
Από το internet
  RepRap electronics
  Extruder
Από την Ελλάδα
  Αλουμίνια
  Spherical Washer
  Λοιπά ηλεκτρονικά…
Άργησαν πολύ να φτάσουν, λόγω δυσκολιών στην πληρωμή…

## Slide 25: Οι κατεργασίες
Η βάση του extruder και του τραπεζιού κόπηκαν με υδροκοπή
Τα πόδια του τραπεζιού κόπηκαν με τόρνευση
Τα υπόλοιπα τεμάχια κατεργάστηκαν με:
  Χειροκίνητα εργαλεία
  Δράπανα
  Φρεζοδράπανο

## Slide 26: Η συναρμολόγηση
Μετά την παραλαβή των εξαρτημάτων έγινε η συναρμολόγηση:
Των μηχανικών μερών
  Βάση extruder
  Τραπεζιού
  Βάσεις end-switch
Των ηλεκτρονικών μερών
  Controller
  Stepper Motors
  End-switch
  Thermistor
Calibration δεν έχει γίνει ακόμα

## Slide 27: Τα αποτελέσματα
…και ευχαριστίες

## Slide 28: Αποτελέσματα
Heated Bed
Extruder
Controller

## Slide 29: Αποτελέσματα
Controller
Καλώδιο USB προς PC
Τροφοδοτικό

## Slide 30: Αποτελέσματα
Ελαστικό υλικό (Latex)
Μονωτικό (Ανθρακικό Ασβέστιο)

## Slide 31: Αποτελέσματα
PLA Filament

## Slide 32: Αποτελέσματα
Το project δεν έχει τελειώσει ακόμα…
… όμως έμαθα:
Να τρυπώ… | Να τορνίρω… | Να φρεζάρω…
Να κάνω κωλύσεις… | Να σχεδιάζω για κατασκευή… | Να παραγγέλλω…
Να περιμένω… | Να μιλάω με τεχνίτες… | Να μιλάω με εμπόρους…
Να χειρίζομαι steppers… | Να χειρίζομαι ηλεκτρονικά…. | Να κάνω reverse engineering…

## Slide 33: Ευχαριστίες
Στο κύριο Λεωνίδα Αλεξόπουλο
  για την ευκαιρία που μου έδωσε να κάνω αυτή την εργασία
Στον Γιώργο, τον Νίκο και τον Αλέξανδρο
  για την βοήθεια και την υπομονή τους
Στον κύριο Αλέξανδρο Ηλιόπουλο
  για την χορηγία του της πλάκας ανθρακικού ασβεστίου

## Slide 34: ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Ερωτήσεις;